ÇELİK İNŞAAT ve MONTAJ İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI

- İnşaat ve montaj alanında malzeme düşmesi, çarpması, sıçraması ve başın bir yere çarpma tehlikesi durumlarına karşı çalışma sahasında mutlaka baret takın.

- Hareket halindeki iş makinalarına, vinçlerin hareket alanlarına yaklaşmayın.

- İnşaata ve montaja çıkmadan önce ayakkabılarınızdaki çamur, yağ v.b. maddeleri temizleyin.

- Vinçlerle kaldırılan ve taşınan yüklere binmeyin, kaldırılan yüklerin altında durmayın.

- Yük kaldırmada kullanılan halat ve sapanların yük kapasitelerini bilerek kullanın.

- Yük kaldırma ve sapanlama işlerinde kullanılan halat, sapan, kanca ve kanca bloklarını kullanmadan önce kontrol edin. Ezik, kırık, çatlak, düğümlü ve hasarlı olanları kullanmayın ve hurdaya çıkarın.

- Yüklerin salınım yapmalarını önlemek için kılavuz halat kullanın.

- Sapanların keskin kenarlardan hasarlanmasını önlemek için yükle sapan arasına ağaç yada bez takozlar koyun.

- Bir kirişi veya çelik kolonu kaldırırken, yön verirken, yerleştirirken ellerinizin sıkışmamasına dikkat edin.

- Boru, putrel, çubuk, demir v.b. uzun cisimleri kaldırırken veya taşırken çevremizdeki insanlara ve diğer cisimlere çarpmamasına dikkat edin.

- İş makinalarında, kamyon kasalarında, traktör ve römorku üzerinde seyahat etmeyin.

- Çalışmalar sırasında kolye, zincir, künye, yüzük v.b. takmayın.

m) İnşaata ve montaj yerine çıkmak için uygun merdivenler kullanın.

- Manlift ile çalışan kişinin ehil olmasına ve yönetim tarafından belirlenen kişilerden olmasına dikkat edin.Manlift kullanacak kişiler belirlenmelidir.

- Manlifte çalışan kişiler paraşüt tipi emniyet kemeri takması ve kullanması zorunludur.

- Manlift çalışırken çalıştığı zeminin düzgün ve pürüssüz olmasına dikkat etmelidir.Manliftin devrilmesine olanak vermeyecek şekilde kullanmalıdır.

- Manlift azami yük ve boom uzunluğu dışında kullanmasına ve hareket ettirilmesine dikkat edilmelidir.