| PROJE ADI - KODU: |  |
| --- | --- |
| ÇALIŞMA ALANI: |  |
| NO | KONTROL KRİTERLERİ | EVET | HAYIR | GEREKSİZ |
| 1 | Vantuz şasesinde hasarsız durumda mı? |  |  |  |
| 2 | Vantuz ara kablosu yeterli boyutta ve fişleri sağlam mı? |  |  |  |
| 3 | Vantuzun dahili kablosu ve fişi sağlam mı? |  |  |  |
| 4 | Vantuz şalteri sağlam mı? |  |  |  |
| 5 | Vakum motoru hasarsız ve çalışıyor mu? |  |  |  |
| 6 | Hava boşaltma vanası hasarsız ve çalışıyor mu? |  |  |  |
| 7 | Basınç gösterge saati sağlam mı? |  |  |  |
| 8 | Hava hortumları hasarsız mı? |  |  |  |
| 9 | Hava hortumu bağlantı kelepçeleri sağlam ve bağlantı doğru mu? |  |  |  |
| 10 | Vantuz diyaframları (yapraklar) hasarsız mı? |  |  |  |
| 11 | Vakumu engelleyecek malzemeler temizlendi mi? |  |  |  |
| 12 | Vantuzlama sırasında gösterge(6-8mbar) arasında mı? |  |  |  |
| 13 | Şalter kapatıldığında min. 1dk içinde gösterge sabit mi? |  |  |  |
| 14 | Elektrik kesintisi uyarısı için lamba ikaz devresi mevcut mu? |  |  |  |
| 15 | Vantuz güvenlik halatı mevcut ve sağlam mı? |  |  |  |

NOTLAR

| KONTROL SONUCU |
| --- |
| Yukarıdaki şartlar altında kontrolü gerçekleştirilmiş olan ekipmanla çalışma; |
|  | UYGUNDUR |  | UYGUN DEĞİLDİR |

|  | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| ADI – SOYADI |  |  |
| TARİH |  |  |
| İMZA |  |  |