HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ GÜNLÜK KONTROL FORMU

Dayanaklar: 1.Güvenlik Yönetmeliği

  - Hareketli Cephe İskelesi Kullanım Kılavuzu

- Taban zeminini kontrol edin.

- İskelenin; doğru pozisyonda desteklendiğini ve kenetlendiğini kontrol edin.

- Platform ile mastın yatay ve dikey pozisyonlarını kontrol edin.

- Uzaktan kumandanın işlevini kontrol edin.

- Acil durum düğmesini kontrol edin.

- Enerji düşürücünün işlevini kontrol edin.

- Krameyer ve Pinyon dişlisinin temasını ve birbirleri ile olan çalışmalarını kontrol edin.

- Elektrik kablosunun yerini kontrol edin ve kablonun serbestçe asılı olduğunu kontrol edin.

- Platformun sabitleme ve korkuluklarını kontrol edin.

- Mast kısımlarını ve sabitleme vidalarını kontrol edin.

- Yer değiştirme işlevini ve benzer yerleri kontrol edin.

- Ana makarayı kontrol edin.

- Emniyet fren sistemini kontrol edin.

- Duvar Ankreajlarını kontrol edin.

- Mast korumalarını kontrol edin.

- Gevşek yada oynak parçaları kontrol edin. Parçalar gevçemiş ve/veya oynama yapıyorsa derhal yetkiliye haber verin.

- Şantiyede emniyet önlemlerinin alındığını kontrol edin.

- Uyarı ve eğitim panolarının şartlarını kontrol edin.

- Çalışma alanını kontrol edin.