HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ KULLANIM KURALLARI

Dayanaklar: 1.Kaldırma Araçları Yönetmeliği

2.Güvenlik Yönetmeliği

  - Hareketli Cephe İskelesi Kullanım Kılavuzu

- TS 17020'ye göre A tipi muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren gerek iç denetimlerin gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahip bir firmaya TEKNİK PERİYODİK MUAYENE yaptırılmalı.

- Yukarıda çalışan ile zemin arasında sağlıklı iletişim için telsiz ve kulaklıklar mevcut ve sağlam olmalı.

- Cephe İskelesinde maximum yük limiti büyük puntonlarla belirten levha olmalı.

- Kullanılan hareketli cephe iskelesi TEK DİREK’ li olduğundan dolayı iskelede en çok 2 (iki) çalışan aynı anda bulunabilir.

- Yapılan ölçümlerde kullanılan hareketli cephe iskelelerinin 12,5m olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik Yönetmeliğine göre 12.5m TEK DİREK’ li iskeleler en çok 2 (iki) çalışanla birlikte en fazla 700KG yükleme yapılabilir.

MADDE 5.3 OPERASYONEL TALİMATLAR/KONTROL TALİMATLARI

| DİREK | MAX.YÜKLEME | PLATFORM UZUNLUĞU | MAX.KİŞİ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700 KG |  |  | 13.0 m |  |  | 2 Kişi |  |
| TEKLİ |  | 900 KG |  | 10.0 m |  | 2 Kişi |
|  | 1100 KG |  | 7.0 m |  | 2 Kişi |
|  | 1300 KG |  | 4.0 m |  | 2 Kişi |

- Her bir çalışan için 1 adet can halatı çekilmelidir.

- Platformda çalışan kişiler yetkili kuruluş ve/veya firmanın yetkili çalışanı tarafından eğitim almış olmalıdır. Firmanın sahasında çalışan yetkili şantiye şefi ve/veya yetkili teknik eleman tarafından eğitim verilmiş olduğuna dair ıslak imzalı EĞİTİM BELGESİ yeterlidir.

- Platformun kurulduğu zeminde gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Platformun altından bulunma ve/veya geçmeyi engelleyen ALAN PERDESİ yapılmalıdır.

- EMNİYET FRENİ her dört yılda bir yenisi ile değiştirilmiş olmalıdır. Platform üretici firmadan yeni alındı ise alım tarihini belirten bir belge tarafımıza ulaştırılmalıdır.

- Platformun günlük kontrolleri “GÜNLÜK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir.

- Platformun haftalık kontrolleri “HAFTALIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir.

- Platformun aylık kontrolleri “AYLIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir.

- Platformun altı (6) aylık kontrolleri “ ALTI AYLIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir.

- Platformun yıllık kontrolleri “YILLIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir.