| PROJE ADI - KODU: |  |
| --- | --- |
| ÇALIŞMA ALANI: |  |
| NO | KONTROL KRİTERLERİ | EVET | HAYIR | GEREKSİZ |
| 1 | Çevrede ki yanabilecek maddeler çalışma alanından uzaklaştırıldı mı? |  |  |  |
| 2 | 220 ya da 380 voltluk besleme kablosu kontrol edildi mi? |  |  |  |
| 3 | Sıcak iş yapılacak alanda yeterli hava akımı bulunuyor mu? |  |  |  |
| 4 | Sıcak işle çalışacak personel, vücudunu tamamen kapatacak şekilde giyindi mi? |  |  |  |
| 5 | Kullanılacak seyyar kablolar kontrol edildi mi? |  |  |  |
| 6 | Kaynak pensi ve izolasyonu sağlam mı? |  |  |  |
| 7 | Kaynak çalışmasını yalnızca Kaynakçı Sertifikası sahibi personel mi yapıyor? |  |  |  |
| 8 | Siperli kaynak maskesi kullanılıyor mu? |  |  |  |
| 9 | Kolay ulaşılabilecek mesafede bir yangın tüpü bulunduruluyor mu? |  |  |  |
| 10 | Kaynak arkına karşı yangın battaniyesi hazırda tutuluyor mu? |  |  |  |
| 11 | Sıcak iş yapılacak alanda yağ, boya vb. maddeler temizlendi mi? |  |  |  |
| 12 | Spiral ’in kablosu kontrol edildi mi? |  |  |  |
| 13 | Spiral ‘in koruyucusu takılı mı? |  |  |  |
| 14 | Spiral taşı kontrol edildi mi? |  |  |  |
| 15 | Spirali kullanacak personel yeterli tecrübeye sabit mi? |  |  |  |
| 16 | Spiral motorun sesi normal mi? |  |  |  |
| 17 | Spiral kıvılcımına karşı yangın battaniyesi kullanılıyor mu? |  |  |  |
| 18 | Spiral kullanacak personel koruma gözlüğü kullanıyor mu? |  |  |  |
| 19 | Yüksekte yapılan sıcak işler sebebi ile çalışma kapatıldı mı? |  |  |  |
| 20 | Sıcak iş bitiminde çalışma alanı yangına karşı kontrol ediliyor mu? |  |  |  |

NOTLAR

| KONTROL SONUCU |
| --- |
| Yukarıdaki şartlar altında kontrolü gerçekleştirilmiş olan ekipmanla çalışma; |
|  | UYGUNDUR |  | UYGUN DEĞİLDİR |

|  | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| ADI – SOYADI |  |  |
| TARİH |  |  |
| İMZA |  |  |