İSKELE KONTROL LİSTESİ                                         Tarih: …../……/………

İskele Kurulumundan sorumlu kişiler: İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri, İSG Şefi

Proje: _____________________Yeri:  ___________________________

Kontrolü gerçekleştiren/İmza:  ______________________________________________________

NOT: Tüm maddeleri kontrol edin ve duruma göre  UYGUN=U, UYGUN DEĞİL=UD, UYGULANAMAZ=N/A olarak belirtin

| GENEL KONTROLLER |  | U | UD | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yetkili mühendis gözetiminde tecrübeli iskelecilere mi kurduruldu ? |  |  |  |
| İskelenin taşıyabileceği en ağır yükü gösteren levha var mı? |  |  |  |
| Çelik borulu iskelede statik elektriğe karşı topraklama tesisatı yapıldı mı ? |  |  |  |
| İskele altına-çevresine emniyet ağı gerilmiş mi? |  |  |  |
| Vinç vb. Makine kullanımında malzeme çarpmasını engelleyecek önlemler alındı mı? |  |  |  |
| İskele kurulacak alanlar gözden geçirilerek yüksek gerilim ya da elektrik hattı olup olmadığı değerlendirildi ve gerekli güvenlik mesafesi sağlandı/planlandı mı? (Yüksek gerilim hatlarına en az 3 m 300V dan az gerilim taşıyan hatlara en az 1 m uzak olmalı) |  |  |  |
| Her hangi bir işçinin yalnız kalarak çalışma olasılığına karşı gerekli önlemler alındı mı? |  |  |  |
| İskeleye güvenli giriş-çıkış sağlanmış mı? (giriş-yükseğe çıkış ve tahliye durumları) |  |  |  |
| İskele malzemesinin depolama-istif yeri, yatay ve düşey taşınım prosedürü planlandı mı? |  |  |  |
| ÇALIŞMA PLATFORMU |
| Çalışma platformunda 1.00 m.yüksekliğinde korkuluk, 0.50 m. Yüksekiğlinde ara korkuluk var mı? |  |  |  |
| Çalışma platformunda alet ve malzemenin düşmemesi için dış kısmına 15 cm. yüksekliğinde eteklik tahtası konuluş mu ? |  |  |  |
| Çalışma platformları üzerinde malzeme istif ediliyor mu? |  |  |  |
| Çalışma platform kısa kenarı en az 60 cm ölçüsünde mi? Sabitlenmiş mi?(en az 3 kalas)(plywood-sunta-kontrplak türü malzemeler platform döşemesi olarak kesinlikle kullanılmayacaktır.) |  |  |  |
| Iskarta, tamir edilmiş veya boyanmış, çatlaklı, budaklı kalasların platformda kullanılmaması sağlandı mı? |  |  |  |
| İskele platform ve geçitlerindeki kalaslar uzun istikamette eksiz, yan yana ve aralıksız olarak konmuş mu? |  |  |  |
| İskelede bir taraftan diğer tarafa geçmek amacıyla köprü görevi görecek geçitlerin genişliği en az 60cm ve korkuluklu mu? |  |  |  |
| Kalaslar mesnetleri en az 15 cm en çok 30 cm geçmiş mi? daha uzun olması durumunda ek korkuluk yapılmış mı? |  |  |  |
| Buzlanma, karyağışı, rüzgar önlemleri alındı mı? (yağışta platform kum seilmesi, ek gergi halatları gibi) |  |  |  |
| YAPISAL KONTROLLER |  |  |
| İskele esas ve tali dikmeleri oturma ve kayma yapmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak şekilde sabitlendi mi ? |  |  |  |
| İskele için kullanılan bağlantı elemanları kullanılabilir durumda mı? (deformasyon olmamış, ezilmemiş, düzgün) |  |  |  |
| İskele kendi ağırlığı dışında öngörülen yükün 4 katını taşıyacak sağlamlıkta mıdır? (Güvenlik katsayısı=4) |  |  |  |
| Platformlar yatay durumda, kolonlar şakülünde ve eğim farkı tabanda giderilmiş midir? |  |  |  |
| İskele talimatlara uygun ve üreticisinin tavsiye ettiği şekilde kurulmuş mu? |  |  |  |
| İki veya daha çok firma ürünü karışık kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Platformların rüzgarla havalanmaması, kayma-düşme yapmaması için mesnet kenarlarından çıta vb. Sabitleme önlemleri alınmış mı? |  |  |  |
| Her iki kolonun altına tek bir taban tahtası konmuş ve taban tahtası kenarlardan 30 ar cm çıkıntılı, zemin sıkıştırılmış ve taban tahtası altında kil taban oluşturulmuş mudur? |  |  |  |
| Kolon altlarında delikli metal başlık, deliklerinden taban tahtasına çivilenmiş midir? |  |  |  |
| EĞİTİMLER |  |  |
| Kurma ve sökme ekibine gerekli eğiitm verildi, eğitim tarihleri, katılım imza föyü ve eğitim içeriği kayıt altına alındı mı? |  |  |  |
| İskele üzerinde çalışma yapacak ekibe yüksekte çalışma, iskele çalışmaları ve tehike kaynakları hakkında eğitim verildi mi? |  |  |  |
| İSKELE SÖKÜLMESİ |  |  |
| Söküm malzemeleri yukarıdan aşağıya atılıyor mu? |  |  |  |
| İskele sökümüne en üst kısımdan mı başlanıyor? |  |  |  |
| İskele bina bağlantıları en son olarak mı alınıyor? |  |  |  |
| DİĞER |  |  |
| İskele üzerinde çalışırken emniyet kemeri kullanılıyor mu? |  |  |  |
| İşçi hareketli ise emniyet kemeri sarkıtılan ya da yatay bağlanan can halatına bağlanıyor mu? |  |  |  |
| İskele taban alanının en çok 4 katı yüksekliğinde ise yapıya bağlanmış ve uygun şekilde desteklenmiş mi? |  |  |  |

DÜZELTİCİ AKSİYON PLANI

Yukarıda “UD,” olarak işaretlediğiniz her  birim için sorumlu kişi ve planlanan tamamlanma tarihini belirtiniz.

| YAPILACAK İŞ | SORUMLU | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN TARİH* | KONTROL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

YUKARIDA YER ALMAYAN DİĞER HUSUSLAR

| GÖRÜLEN DİĞER HUSUSLAR | SORUMLU | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN TARİH* | KONTROL ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Gözlem ya da düzeltici aksiyon planının tamamlandığı tarih

** Kontrol düzeltici aksiyon planı kısmında listelenen iş kalemlerinin tamamlanmış olduğuna dair teknik personel ve/veya iş güvenliği sorumlusu tarafından imza ile onaylanacaktır.

Yukarıdaki kontrol formundaki bilgilerin doğruluğunu kabul ederim.

Şantiye Şefi Adı Soyadı/ İmzası    :_____________________________________

İş Güvenliği Uzmanı

Adı Soyadı/ İmzası                   :_____________________________________

ÖNEMLİ! Bu form iskele kurumunda kullanıma alınmadan önce, modifikasyon yapıldıktan sonra, uzun süre kullanılmadıktan sonra kullanıma alınacağında, kötü hava koşullarından sonra, yukarıdaki hiçbir husus geçerli olmadığında ise en az haftada bir doldurulacaktır.

İskele üzerinde yapılması düşünülen her değişiklik ( yükseltme, ek bağlantı, platform uzatmaları vb. ) , modifikasyon vb. iş için İskele kurulumundan sorumlu kişilerin bilgisi / onayı alınacaktır.

Bu kontrol listesinin bir kopyası ya da bu kontrol gereği raporlar:

Şantiye Şefi (Uygun olmayan her durum raporlanacak)

Saha Mühendisi/Teknikeri( Uygun olmayan her durum raporlanacak)

Proje Müdürü (Uygun olmayan her durum raporlanacak)

Teknik Emniyet müdürü (form ve raporun tamamı iletilecek)